Укрнасоссервис

# К А Т А Л О Г

Насосного оборудования

г. Александрия

2013

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

Введение………………………………………………………………………………………………….…3

#### 1. Агрегаты центробежные  консольные типа  К  и  КМ………………….………………………….4

1.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа  К 8/18, К 20/30, К 45/30,

К 90/20, К 160/30, К 290/30         ………………………………………………………………..…..5

1.2. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа К 50-32-125, К 65-50-160,

К80-65-160, К 80-50-200, К 100-80-160, К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250,

К 150-125-315, К 200-150-250, К 200-150-315, К 200-150-400	………… ……….......................6

1.3. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа КМ ..……..………………………...8

#### 2 Агрегаты центробежные  консольные для сточно-массных сред типа  СМ, 2СМ ........................9

2.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СМ, 2СМ 	………………………...11

#### 3. Агрегаты центробежные  консольные для сточно-массных сред типа  СД, СДВ………………13

3.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СД………..………………………..15

3.2. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СДВ………...……………………..16

4. Агрегаты вихревые консольные типа ВК и  ВКС.………………………………………………….17

4.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа ВК, ВКС…………………………..18

5. Агрегаты центробежные двухстороннего входа типа Д .…………………………………………..19

5.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа Д ………………………………….20

5.2. Колеса рабочие к насосам типа Д …………………………………………………………………21

6. Агрегаты центробежные многоступенчатые секционные типа «ЦНС, ЦНС (г)»……………...22

6.1. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа «ЦНС, ЦНС (г)» ………………...24

## ВВЕДЕНИЕ

В каталоге содержатся:  краткое  описание  конструкций, габаритные чертежи общих видов с указанием габаритных и присоединительных размеров,  техническая  и  графическая  характеристики  насосов, производимых ООО «ТД «Укрнасоссервис».

В каталог  входят  описание центробежных консольных насосов и агрегатов электронасосных на их базе (далее по тексту агрегаты) типов К, КМ, СМ, 2СМ, СД, СДВ, насосов и агрегатов центробежных двухстороннего входа Д, а также вихревых агрегатов типа ВК, ВКС.

В связи с постоянной работой по совершенствованию агрегатов, повышающей надежность и качество, в конструкцию могут быть внесены изменения.

Проектным организациям рекомендуется пользоваться каталогом при техническом проектировании.

По  вопросу  поставки  оборудования обращаться по  адресу:

28002  Украина,  Кировоградская  область, город Александрия,

ул. Советская,  42-А.

e-mail: ukrnas@ukr.net

www.ukrnasos.com.ua

Тел. / факс (код  05235)

приемная          4-38-06

коммерческий  отдел :       4-10-27

4-07-76

4-03-44

4-05-41

мобильный    0505502297

#### 1 Агрегаты центробежные  консольные типа  К  и  КМ

Агрегаты типов  К  и  КМ предназначенные для работы в стационарных условиях по перекачиванию чистой воды (кроме морской ) с pH 6…9, температурой от О°С до плюс 85°С и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности,  содержащих  твердые  включения   размером  до  0,2 мм,  объемная  концентрация  которых  не  превышает  0,1%.

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник.

Материал деталей проточной части – серый чугун.

##### Таблица 1 Показатели назначения агрегатов по параметрам  в номинальном

##### режиме и номинальные диаметры рабочих колёс

| Типоразмер агрегата | Подача м³/ч | Напор, м. в. ст. | Допуска- емый кавитац. запас, м, не более | Мощность насоса, кВт | Мощность приводного эл. двиг. кВт | КПД насоса, %, не менее | Утечка через сальниковое уплотнение л/час, не более | Частота вращения об/мин | Давление на входе, кг/см², не более | Ном. диаметр раб. колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К8/18 | 8 | 18 | 3,8 | 0,9 | 1,5 | 53 | 2 | 2900 | 2,5 | 127 |
| К20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 2,7 | 4,0 | 64 |  |  |  | 162 |
| К45/30 | 45 | 30 | 4,3 | 4,3 | 7,5 | 70 |  |  |  | 168 |
| К90/20 | 90 | 20 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 78 |  |  |  | 148 |
| К160/30 | 160 | 30 | 4,2 | 17,5 | 30 | 75 | 3 | 1450 |  | 329 |
| К290/30 | 290 | 30 | 4,2 | 29,0 | 37 | 82 |  |  |  | 326 |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 1,24 | 2,2 | 55 | 2 | 2900 |  | 139 |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 3,4 | 5,5 | 60 |  |  |  | 160 |
| К65-50-160а | 20 | 30 | 3,7 | 2,8 | 4,0 | 60 |  |  |  | 144 |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 4,0 | 6,2 | 7,5 | 70 |  |  |  | 165 |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 10,5 | 15,0 | 65 |  |  |  | 200 |
| К80-50-200а | 45 | 40 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | 61 |  |  |  | 180 |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 11,9 | 15,0 | 73 |  |  |  | 170 |
| К100-80-160а | 90 | 26 | 4,5 | 9,2 | 11,0 | 69 |  |  |  | 164 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 18,9 | 30,0 | 70 |  |  |  | 210 |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 4,5 | 15,3 | 22,0 | 65 |  |  |  | 192 |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 32,5 | 45,0 | 67 |  |  |  | 245 |
| К100-65-250а | 90 | 67 | 4,5 | 26,1 | 37,0 | 63 |  |  |  | 225 |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 4,2 | 13,4 | 18,5 | 81 | 3 | 1450 |  | 276 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 4,0 | 22,9 | 30,0 | 76 |  |  |  | 325 |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 4,2 | 20,7 | 30 | 79 |  |  |  | 270 |
| К200-150-250а | 290 | 16 | 4,2 | 15,6 | 22 | 77 |  |  |  | 255 |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 4,2 | 33,5 | 45 | 80 |  |  |  | 330 |
| К200-150-315а | 290 | 26 | 4,2 | 25,7 | 30 | 78 |  |  |  | 300 |
| К200-150-400 | 400 | 50 | 5 | 70,7 | 90 | 77 |  |  |  | 406 |
| К200-150-400а | 400 | 40 | 5 | 58,1 | 75 | 75 |  |  |  | 375 |
| КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 1,24 | 2,2 | 55 | 2 | 2900 |  | 139 |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 3,4 | 5,5 | 60 |  |  |  | 160 |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 70 |  |  |  | 165 |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 11 | 15,0 | 65 |  |  |  | 200 |
| КМ100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 11,6 | 15,0 | 73 |  |  |  | 170 |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 19,6 | 30,0 | 70 |  |  |  | 205 |
| КМ150-125-250 | 200 | 20 | 4,2 | 13,4 | 18,5 | 81 | 3 | 1450 |  | 276 |

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа К, КМ

1.1 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типов

К 8/18, К 20/30, К 45/30, К 90/20, К 160/30, К 290/30

Таблица 2 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл.двигателя | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | С | С1 | B | b | h | h1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К8/18 | АИР80А2 | 755 | 435 | 95 | 140 | 40 | 500 | 160 | 315 | 200 | 75 | 145 | 125 | 14 |
| К20/30 | АИР100S2 | 881 | 466 | 120 | 170 | 95 | 575 | 265 | 375 | 294 | 98 | 155 | 150 | 12 |
| К45/30 | АИР112М2 | 1032 | 577 | 150 | 170 | 120 | 640 | 290 | 420 | 318 | 105 | 212 | 150 | 12 |
| К90/20 | АИР112М2 | 1032 | 577 | 150 | 170 | 120 | 640 | 290 | 420 | 318 | 108 | 212 | 150 | 12 |
| К160/30 | АИР180М4 | 1503 | 830 | 170 | 293 | 115 | 1030 | 260 | 800 | 304 | 200 | 330 | 280 | 17 |
| К290/30 | АИР200М4 | 1730 | 850 | 190 | 333 | 150 | 1100 | 260 | 800 | 304 | 220 | 330 | 290 | 22 |

Продолжение таблицы 2

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dв | D | D1 | D2 | d | n | Dн | D3 | D4 | D5 | d1 | n1 |  |  |
| К8/18 | 40 | 130 | 100 | 75 | 14 | 4 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 4 | 31 | 53 |
| К20/30 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4 | 38 | 130 | 100 | 80 | 14 | 4 | 36 | 77 |
| К45/30 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4 | 60 | 121 |
| К90/20 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 64 | 125 |
| К160/30 | 150 | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 193 | 431 |
| К290/30 | 200 | 315 | 280 | 258 | 18 | 8 | 125 | 235 | 200 | 178 | 18 | 8 | 213 | 503 |

1.2 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типов

К 50-32-125, К 65-50-160, К80-65-160, К 80-50-200, К 80-50-200, К 100-80-160,

К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250, К 150-125-315, К 200-150-250, К 200-150-315,

К 200-150-400

Таблица 3 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл.двигателя | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | h | h1 | dc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К50-32-125 | 2А80B2 | 742 | 420 | 68 | 100 | 194 | 315 | 500 | 200 | 160 | 145 | 140 | 14 |
| К65-50-160 | 4АМА100L2 | 856 | 465 | 80 | 130 | 60 | 480 | 760 | 360 | 320 | 190 | 168 | 18 |
| К65-50-160а | АИР100S2 | 825 | 465 | 80 | 130 | 60 | 480 | 732 | 360 | 320 | 190 | 168 | 18 |
| К80-65-160 | А112М2 | 920 | 485 | 100 | 130 | 63 | 480 | 785 | 390 | 350 | 187 | 180 | 18 |
| К80-50-200 | АИР160S2 | 1155 | 485 | 100 | 164 | 89 | 600 | 900 | 280 | 245 | 248 | 200 | 18 |
| К80-50-200а | АИР132М2 | 990 | 485 | 100 | 180 | 90 | 570 | 880 | 280 | 250 | 272 | 200 | 18 |
| К100-80-160 | АИР160S2 | 1210 | 600 | 100 | 256 | 181 | 600 | 1016 | 295 | 250 | 248 | 210 | 18 |
| К100-80-160а | АИР132М2 | 1105 | 600 | 100 | 240 | 160 | 600 | 980 | 280 | 250 | 270 | 210 | 18 |
| К100-65-200 | АИР180М2 | 1290 | 600 | 100 | 180 | 105 | 750 | 1090 | 320 | 260 | 290 | 225 | 22 |
| К100-65-200а | АИР160М2 | 1250 | 600 | 100 | 180 | 105 | 700 | 1040 | 320 | 260 | 290 | 225 | 22 |
| К100-65-250 | 4АМН200L2 | 1390 | 625 | 125 | 265 | 175 | 710 | 1175 | 360 | 320 | 310 | 250 | 22 |
| К100-65-250а | 4АМН200М2 | 1350 | 625 | 125 | 250 | 160 | 700 | 1140 | 360 | 320 | 310 | 250 | 22 |
| К150-125-250 | АИР160М4 | 1325 | 670 | 140 | 250 | 155 | 700 | 1100 | 400 | 320 | 360 | 355 | 22 |
| К150-125-315 | АИР180М4 | 1375 | 670 | 140 | 240 | 125 | 760 | 1160 | 500 | 400 | 390 | 355 | 22 |
| К200-150-250 | АИР180М4 | 1370 | 690 | 160 | 125 | 0 | 887 | 1182 | 500 | 400 | 410 | 375 | 24 |
| К 200-150-250а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К200-150-315 | А200L4 | 1645 | 830 | 160 | 250 | 125 | 918 | 1443 | 550 | 450 | 445 | 400 | 30 |
| К 200-150-315а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К200-150-400 | А250 S4 | 1785 | 830 | 160 | 250 | 125 | 1037 | 1537 | 550 | 450 | 447 | 450 | 33 |
| К200-150-400а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dв | D | D1 | D2 | d | n | Dн | D3 | D4 | D5 | d1 | n1 |  |  |
| К50-32-125 | 50 | 140 | 110 | 90 | М12 | 4 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 34 | 56 |
| К65-50-160 | 65 | 180 | 145 | 122 | М16 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 48 | 110 |
| К80-65-160 | 80 | 190 | 160 | 132 | М16 | 4 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 56 | 119 |
| К80-50-200 | 80 | 190 | 160 | 138 | М16 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 67 | 206 |
| К80-50-200а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| К100-80-160 | 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 4 | 89 | 231 |
| К100-80-160а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |
| К100-65-200 | 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 90 | 306 |
| К100-65-200а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |
| К100-65-250 | 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 116 | 433 |
| К100-65-250а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| К150-125-250 | 150 | 280 | 240 | 212 | М20 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 174 | 358 |
| К150-125-315 | 150 | 280 | 240 | 212 | М20 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 191 | 440 |
| К 200-150-250 | 200 | 335 | 395 | 275 | М20 | 8 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 212 | 480 |
| К 200-150-250а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 200-150-315 | 200 | 335 | 395 | 275 | М20 | 8 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 293 | 600 |
| К 200-150-315а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 200-150-400 | 200 | 335 | 395 | 275 | М20 | 8 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 320 | 780 |
| К200-150-400а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа КМ

Таблица 4 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл.двигателя | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | B2 | Dд | H | h | d1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ50-32-125 | АИР80В2Ж | 500 | 145 | 80 | 100 | 70 | 50 | 100 | 160 | 125 | 205 | 200 | 252 | 112 | 14 | 10 |
| КМ65-50-160 | АИР100L2Ж | 580 | 166 | 80 | 105 | 70 | 63 | 140 | 245 | 190 | 247 | 250 | 300 | 132 | 14 | 12 |
| КМ80-65-160 | АИР112М2Ж | 635 | 176 | 100 | 105 | 70 | 70 | 140 | 265 | 212 | 310 | 300 | 312 | 132 | 14 | 12 |
| КМ80-50-200 | АИР160S2Ж | 785 | 190 | 100 | 105 | 70 | 108 | 178 | 265 | 212 | 405 | 350 | 360 | 160 | 14 | 15 |
| КМ100-80-160 | АИР160S2Ж | 790 | 193 | 100 | 125 | 95 | 108 | 178 | 280 | 212 | 405 | 350 | 370 | 160 | 14 | 15 |
| КМ100-65-200 | АИР180М2Ж | 865 | 193 | 100 | 125 | 95 | 121 | 241 | 320 | 250 | 470 | 400 | 405 | 180 | 14 | 15 |
| КМ150-125-250 | АИР160М4Ж | 870 | 195 | 140 | 160 | 120 | 108 | 210 | 400 | 315 | 405 | 350 | 605 | 250 | 18 | 15 |

Продолжение таблицы 4

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dв | D | D1 | D2 | db | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | nн |  |  |
| КМ50-32-125 | 50 | 140 | 110 | 95 | М12 | 4 | 32 | 135 | 100 | 88 | 18 | 4 | 27 | 39 |
| КМ65-50-160 | 65 | 180 | 145 | 122 | М16 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 34 | 76 |
| КМ80-65-160 | 80 | 190 | 160 | 138 | М16 | 4 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 40 | 88 |
| КМ80-50-200 | 80 | 190 | 160 | 138 | М16 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 54 | 166 |
| КМ100-80-160 | 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 4 | 60 | 175 |
| КМ100-65-200 | 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 63 | 248 |
| КМ150-125-250 | 150 | 280 | 240 | 212 | М20 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 134 | 272 |

#### 2 Агрегаты центробежные  консольные

#### для сточно-массных сред типа  СМ, 2СМ

Агрегаты типа СМ, 2СМ – центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, температурой до плюс  900С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до  5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник.

Материал деталей проточной части – серый чугун.

##### Таблица 5 Показатели назначения агрегатов по параметрам

##### в номинальном режиме и номинальные диаметры рабочих колёс

| Типоразмер агрегата | Подача м3/час | Напор ,м | Мощность эл.двиг., кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Допускаемый кавитац. запас, м | Утечка ч/з сальн. упл. л/час | Установленный ресурс до спис., тыс. час. | Номинальный диаметр раб. колёс, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 2900 | 58 | 6 | 10 | 24 | 195 |
| СМ 80-50-200а/2 | 45 | 42 | 15 |  | 56 |  |  |  | 180 |
| СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 |  | 56 |  |  |  | 165 |
| 2СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 |  | 59 | 5 |  |  | 205 |
| 2СМ 80-50-200а/2 | 45 | 43 | 11 |  | 58 |  |  |  | 185 |
| 2СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 |  | 58 |  |  |  | 165 |
| СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1450 | 58 | 5 |  |  | 195 |
| СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 3 |  | 57 |  |  |  | 180 |
| СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2 |  | 59 |  |  |  | 165 |
| 2СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 3 |  | 58 |  |  |  | 205 |
| 2СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 2,2 |  | 56 |  |  |  | 185 |
| 2СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 1,5 |  | 56 |  |  |  | 165 |
| СМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 2900 | 61 |  |  |  | 208 |
| СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30 |  | 58 |  |  |  | 188 |
| СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22 |  | 60 |  |  |  | 173 |
| 2СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 |  | 69 |  |  |  | 214 |
| 2СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 22 |  | 68 |  |  |  | 195 |
| 2СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 18,5 |  | 68 |  |  |  | 175 |
| СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 5,5 | 1450 | 55 | 3 |  |  | 208 |
| СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4 |  | 58 |  |  |  | 188 |
| СМ 100-65-200б/4 | 50 | 7,5 | 3 |  | 57 |  |  |  | 173 |
| 2СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 |  | 66 |  |  |  | 214 |
| 2СМ 100-65-200а/4 | 43 | 10,5 | 3 |  | 65 |  |  |  | 195 |
| 2СМ 100-65-200б/4 | 38 | 8 | 2,2 |  | 65 |  |  |  | 175 |
| СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 3,5 |  |  | 250 |
| СМ 100-65-250а/2 | 95 | 62 | 37 |  | 58 |  |  |  | 232 |
| СМ 100-65-250б/2 | 90 | 44 | 30 |  | 56 |  |  |  | 210 |
| СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 60 | 5 |  |  | 250 |
| СМ 100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 |  | 61 |  |  |  | 232 |
| СМ 100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 |  | 58 |  |  |  | 210 |
| СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 |  | 58 | 4 |  |  | 305 |
| СМ 125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 18,5 |  | 55 |  |  |  | 280 |
| СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 |  | 55 |  |  |  | 255 |
| СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 |  | 64 |  |  |  | 335 |
| СМ 150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 37 |  | 65 |  |  |  | 300 |
| СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 30 |  | 65 |  |  |  | 275 |
| 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 |  | 69 |  |  |  | 335 |
| 2СМ 150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 30 |  | 68 |  |  |  | 312 |
| 2СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 22 |  | 68 |  |  |  | 282 |
| СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 960 | 64 |  |  |  | 335 |
| СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 11 |  | 65 |  |  |  | 300 |
| СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 |  | 65 |  |  |  | 275 |
| 2СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 |  | 69 |  |  |  | 335 |
| 2СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 7,5 |  | 68 |  |  |  | 312 |
| 2СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 |  | 68 |  |  |  | 282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 160 | 1450 | 70 | 7 | 10 | 24 | 508 |
| 2СМ 200-150-500а/4 | 380 | 64 | 110 |  | 69 |  |  |  | 446 |
| 2СМ 200-150-500б/4 | 360 | 50 | 90 |  | 69 |  |  |  | 415 |
| 2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 |  | 74 |  |  |  | 430 |
| 2СМ 250-200-400а/4 | 760 | 42,5 | 132 |  | 69 |  |  |  | 400 |
| 2СМ 250-200-400б/4 | 720 | 35 | 132 |  | 69 |  |  |  | 385 |
| 2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 55 | 960 | 73 | 4 |  |  | 430 |
| 2СМ 250-200-400а/6 | 500 | 18 | 45 |  | 72 |  |  |  | 400 |
| 2СМ 250-200-400б/6 | 470 | 15 | 37 |  | 72 |  |  |  | 385 |

Таблица 6 Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемой

жидкости в зависимости от размера проходного сечения рабочего колеса

| Типоразмер агрегата | Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемой жидкости, мм. | Размер проходного сечения рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| СМ 80-50-200 | 20 | 30 |
| 2 СМ 80-50-200 | 20 | 30 |
| СМ 100-65-200 | 30 | 40 |
| 2 СМ 100-65-200 | 30 | 40 |
| СМ 100-65-250 | 22 | 32 |
| СМ 125-80-315 | 35 | 45 |
| СМ 150-125-315 | 58 | 68 |
| 2 СМ 150-125-315 | 58 | 68 |
| 2 СМ 200-150-500 | 55 | 65 |
| 2 СМ 250-200-400 | 73 | 83 |

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа СМ

2.1 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СМ, 2СМ

Таблица 7 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл.двига-теля | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L0 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ80-50-200/2 | АИР160М2 |  | 190 | 77 | 455 | 8 | 70 | 430 | 350 | 1000 | 290 | 312 | 270 | 490 | 210 | 120 | 22 | 6 |
| 2СМ80-50-200/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ80-50-200/4 | 4АМА100L4 |  | 190 | 77 | 455 | 16 | 80 | 330 | 300 | 810 | 290 | 250 | 192 | 490 | 210 | 120 | 18 | 6 |
| 2СМ80-50-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ100-65-200/2 | 4АН180S2 |  | 195 | 80 | 465 | 6 | 75 | 450 | 350 | 1015 | 310 | 330 | 280 | 565 | 225 | 160 | 22 | 6 |
| 2СМ100-65-200/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ100-65-200/4 | АИР112М4 |  | 195 | 80 | 465 | 9 | 80 | 300 | 380 | 850 | 310 | 330 | 260 | 525 | 225 | 120 | 18 | 6 |
| 2СМ100-65-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ100-65-250/4 | АИРМ132S4 |  | 195 | 90 | 465 | 0 | 70 | 400 | 320 | 915 | 345 | 320 | 240 | 540 | 270 | 110 | 18 | 6 |
| СМ125-80-315/4 | АИР180S4 |  | 220 | 105 | 476 | 0 | 90 | 410 | 400 | 1070 | 410 | 405 | 320 | 705 | 315 | 165 | 22 | 6 |
| СМ150-125-315/4 | АИР200L4 |  | 280 | 115 | 730 | 60 | 170 | 500 | 610 | 1460 | 520 | 500 | 465 | 785 | 365 | 140 | 22 | 6 |
| 2СМ150-125-315/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ150-125-315/6 | АИР160М6 |  | 280 | 115 | 730 | 60 | 170 | 500 | 500 | 1310 | 520 | 500 | 465 | 785 | 365 | 140 | 22 | 6 |
| 2СМ150-125-315/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2СМ200-150-500/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2СМ200-150-500/4а | АИР280S4 | 2555 | 360 | 165 | 688 | 75 | 200 | 800 | 800 | 2000 | 678 | 618 | 560 | 1171 | 595 | 176 | 30 | 6 |
| 2СМ250-200-400/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2СМ250-200-400/6 | АИР250М6 | 2425 | 380 | 175 | 957 | 85 | 190 | 700 | 700 | 1785 | 704 | 620 | 560 | 1185 | 585 | 200 | 30 | 6 |

Продолжение таблицы 7

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | Масса насо-са, кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dв | D1 | D2 | D3 | d1 | n1 | Dн | D4 | D5 | D6 | d2 | n2 |  |  |
| СМ80-50-200/2 | 80 | 195 | 160 | 133 | 18 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 88 |  |
| 2СМ80-50-200/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |
| СМ80-50-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| 2СМ80-50-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |
| СМ100-65-200/2 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 96 |  |
| 2СМ100-65-200/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| СМ100-65-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| 2СМ100-65-200/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| СМ100-65-250/2 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 106 |  |
| СМ100-65-250/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
| СМ125-80-315/4 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 80 | 195 | 160 | 133 | 18 | 4 | 157 |  |
| СМ150-125-315/4 | 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 285 |  |
| 2СМ150-125-315/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |
| СМ150-125-315/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |
| 2СМ150-125-315/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |
| 2СМ200-150-500/4 | 200 | 335 | 295 | 274 | 22 | 12 | 150 | 285 | 240 | 218 | 22 | 8 | 742 |  |
| 2СМ200-150-500/4а | 200 | 355 | 295 | 274 | 22 | 12 | 150 | 285 | 240 | 218 | 22 | 8 | 742 |  |
| 2СМ250-200-400/4 | 250 | 390 | 350 | 320 | 22 | 12 | 200 | 335 | 285 | 270 | 22 | 8 | 759 |  |
| 2СМ250-200-400/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |

#### 3 Агрегаты центробежные  консольные

#### для сточно-массных сред типа  СД, СДВ

Агрегаты типа СД – центробежные, горизонтальные (СДВ – вертикальные), одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до плюс 80º С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник.

Материал деталей проточной части – серый чугун.

##### Таблица 8 Показатели назначения агрегатов по параметрам

##### в номинальном режиме и номинальные диаметры рабочих колёс

| Типоразмер агрегата | Подача м3/час | Напор, м | Мощность эл.двиг., кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Допускаемый кавитац. запас, м | Утечка ч/з сальн. упл. л/час | Установленный ресурс до спис., тыс. час. | Номинальный диаметр раб. колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 2900 | 49 | 4 | 10 | 32 | 150 |
| СД 16/25а | 14,5 | 20,5 | 3 |  | 46 |  |  |  | 136 |
| СД 16/25б | 13 | 17,5 | 2,2 |  | 43 |  |  |  | 128 |
| СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1450 | 58 | 3 |  |  | 218 |
| СД 25/14а | 22 | 12 | 2,2 |  | 56 |  |  |  | 197 |
| СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2 |  | 54 |  |  |  | 191 |
| СД50/10 | 50 | 10 | 4 |  | 61 |  |  |  | 193 |
| СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3 |  | 59 |  |  |  | 182 |
| СД 50/10б | 40 | 7 | 3 |  | 56 |  |  |  | 172 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 | 58 | 8 |  |  | 218 |
| СД 50/56а | 44 | 46 | 18,5 |  | 56 |  |  |  | 197 |
| СД 50/56б | 40 | 39 | 15 |  | 54 |  |  |  | 191 |
| СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 |  |  | 251 |
| СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 |  | 59 |  |  |  | 235 |
| СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 |  | 56 |  |  |  | 220 |
| СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 |  | 63 | 5 |  |  | 325 |
| СД 80/32а | 68 | 26 | 15 |  | 60 |  |  |  | 296 |
| СД 80/32б | 62 | 22 | 11 |  | 57 |  |  |  | 278 |
| СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 61 | 9 |  |  | 193 |
| СД 100/40а | 90 | 33 | 22 |  | 58 |  |  |  | 182 |
| СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 |  | 56 |  |  |  | 172 |
| СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 960 | 63 | 3 |  |  | 295 |
| СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 |  | 60 |  |  |  | 272 |
| СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5 |  | 58 |  |  |  | 260 |
| СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 64 | 6,5 |  |  | 390 |
| СД 160/45а | 144 | 36 | 30 |  | 61 |  |  |  | 360 |
| СД 160/45б | 128 | 30 | 22 |  | 58 |  |  |  | 340 |
| СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 |  | 63 | 5 |  |  | 295 |
| СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 |  | 60 |  |  |  | 272 |
| СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 |  | 58 |  |  |  | 260 |
| СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 65 | 4,5 |  |  | 435 |
| СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 |  | 63 |  |  |  | 410 |
| СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 |  | 61 |  |  |  | 388 |
| СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 | 64 | 8 |  |  | 436 |
| СД 450/56а | 430 | 48 | 110 |  | 61 |  |  |  | 404 |
| СД 450/56б | 370 | 39 | 90 |  | 58 |  |  |  | 376 |
| СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 | 66 | 6 |  |  | 525 |
| СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 |  | 64 |  |  |  | 490 |
| СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 |  | 62 |  |  |  | 465 |
| СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 |  |  | 251 |
| СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5 |  | 59 |  |  |  | 235 |
| СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5 |  | 56 |  |  |  | 220 |
| СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 |  | 64 | 6,5 |  |  | 390 |
| СДВ 160/45а | 144 | 36 | 30 |  | 61 |  |  |  | 360 |
| СДВ 160/45б | 128 | 30 | 22 |  | 58 |  |  |  | 340 |
| СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 |  | 63 | 5 |  |  | 295 |
| СДВ 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 |  | 60 |  |  |  | 272 |
| СДВ 250/22,5б | 205 | 16 | 22 |  | 58 |  |  |  | 260 |

Таблица 9 Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемой жидкости в зависимости от размера проходного сечения рабочего колеса

| Типоразмер агрегата | Максимальный размер неабразивных, взвешенных частиц в перекачиваемой жидкости, мм. | Размер проходного сечения рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| СД 16/25 | 10 | 20 |
| СД 25/14 | 20 | 30 |
| СД 50/10 | 42 | 52 |
| СД 50/56 | 20 | 30 |
| СД 80/18 | 42 | 52 |
| СД 80/32 | 34 | 44 |
| СД 100/40 | 42 | 52 |
| СД 160/10 | 70 | 80 |
| СД 160/45 | 44 | 54 |
| СД 250/22,5 | 44 | 54 |
| СД 450/22,5 | 108 | 118 |
| СД 450/56 | 85 | 95 |
| СД 800/32 | 135 | 145 |
| СДВ 80/18 | 42 | 52 |
| СДВ 160/45 | 44 | 54 |
| СДВ 250/22,5 | 44 | 54 |

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа СД, СДВ

3.1 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СД

Таблица 10 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл. двиг. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | n3 | d3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос | агрегат |
| СД 16/25 | АИР100S2 | 1060 | 150 | 642 | 210 | 100 | 500 | 660 | - | 240 | 100 | 256 | 284 | 370 | 165 | 4 | 12 | 73 | 114 |
| СД 25/14 | АИР100S4 | 1062 | 151 | 647 | 245 | 140 | 400 | 680 | - | 364 | 134 | 190 | 230 | 458 | 230 | 4 | 14 | 94 | 148 |
| СД 50/10 | АИР100L4 | 1060 | 145 | 640 | 245 | 135 | 400 | 670 | - | 400 | 150 | 190 | 230 | 455 | 225 | 4 | 14 | 88 | 144 |
| СД 50/56 | АИР180S2 | 1340 | 151 | 647 | 255 | 160 | 600 | 980 | - | 369 | 134 | 280 | 322 | 520 | 230 | 4 | 15 | 94 | 295 |
| СД 80/18 | АИР132М4 | 1340 | 159 | 724 | 290 | 160 | 540 | 840 | - | 447 | 164 | 300 | 346 | 538 | 250 | 4 | 20 | 142 | 263 |
| СД 80/32 | АИР160М4 | 1419 | 175 | 745 | 295 | 160 | 600 | 920 | - | 508 | 190 | 254 | 296 | 600 | 310 | 4 | 18 | 169 | 341 |
| СД 100/40 | АИР180М2 | 1409 | 145 | 640 | 275 | 160 | 600 | 920 | 300 | 400 | 150 | 280 | 322 | 515 | 225 | 6 | 20 | 92 | 322 |
| СД 160/10 | АИР160S6 | 1450 | 195 | 780 | 313 | 150 | 600 | 900 | - | 610 | 236 | 300 | 340 | 700 | 350 | 4 | 18 | 370 | 565 |
| СД 160/45 | АИР200М4 | 1980 | 185 | 1100 | 345 | 250 | 1000 | 1410 | 500 | 590 | 232 | 390 | 444 | 742 | 330 | 6 | 19 | 394 | 700 |
| СД 250/22,5 | АИР200М4 | 2000 | 196 | 1120 | 353 | 250 | 1000 | 1410 | 500 | 596 | 236 | 390 | 444 | 762 | 350 | 6 | 19 | 409 | 714 |
| СД 450/22,5 | АИР280S6 | 2326 | 250 | 1180 | 455 | 350 | 1000 | 1700 | 500 | 845 | 346 | 400 | 458 | 912 | 460 | 6 | 28 | 510 | 1413 |
| СД 450/56 | АИР280М4 | 2502 | 245 | 1314 | 430 | 300 | 1 1200 | 1800 | 600 | 775 | 300 | 480 | 533 | 915 | 425 | 6 | 28 | 764 | 1594 |
| СД 800/32 | АИР355S6 | 2910 | 247 | 1304 | 456 | 315 | 1400 | 2030 | 700 | 1080 | 418 | 620 | 692 | 1066 | 490 | 6 | 28 | 894 | 2684 |

Продолжение таблицы 10

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок |
| --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | n1 | d1 | h1 | D5 | D6 | D7 | D8 | n2 | d2 | h2 |
| СД 16/25 | 40 | 110 | 145 | 88 | 4 | 18 | 19 | 32 | 100 | 135 | 78 | 4 | 18 | 18 |
| СД 25/14 | 65 | 145 | 180 | 125 | 4 | 18 | 21 | 50 | 125 | 160 | 105 | 4 | 18 | 21 |
| СД 50/10 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 19 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 21 |
| СД 50/56 | 65 | 145 | 180 | 125 | 4 | 18 | 21 | 50 | 125 | 160 | 105 | 4 | 18 | 21 |
| СД 80/18 | 100 | 170 | 205 | 148 | 4 | 18 | 19 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 20 |
| СД 80/32 | 100 | 180 | 215 | 158 | 8 | 18 | 22 | 70 | 145 | 180 | 122 | 4 | 18 | 20 |
| СД 100/40 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 19 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 21 |
| СД 160/10 | 150 | 225 | 260 | 202 | 8 | 18 | 20 | 125 | 200 | 250 | 178 | 8 | 18 | 28 |
| СД 160/45 | 125 | 210 | 245 | 184 | 8 | 18 | 26 | 80 | 160 | 195 | 133 | 4 | 18 | 22 |
| СД 250/22,5 | 150 | 225 | 260 | 202 | 4 | 18 | 20 | 125 | 200 | 235 | 178 | 8 | 18 | 20 |
| СД 450/22,5 | 200 | 280 | 315 | 258 | 4 | 18 | 22 | 175 | 255 | 290 | 232 | 8 | 18 | 22 |
| СД 450/56 | 200 | 280 | 315 | 258 | 4 | 18 | 22 | 150 | 240 | 280 | 212 | 8 | 22 | 28 |
| СД 800/32 | 250 | 335 | 370 | 312 | 12 | 18 | 23 | 200 | 280 | 315 | 258 | 8 | 18 | 22 |

3.2 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа СДВ

Таблица 11 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Марка эл. двиг. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | d3 | Масса , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насоса | агрегата |
| СДВ 80/18 | АИР132М4 11 кВт | 165 | 250 | 780 | 560 | 700 | 2130 | 160 | 1450 | 70 | 23 | 265 | 353 |
| СДВ 160/45 | АИР200М4 37 кВт | 232 | 330 | 936 | 650 | 780 | 3120 | 185 | 2200 | 86 | 26 | 659 | 906 |
| СДВ 250/22,5 | АИР200М4 37 кВт | 236 | 350 | 936 | 650 | 780 | 3090 | 195 | 2200 | 86 | 26 | 672 | 919 |

Продолжение таблицы 11

| Типоразмер агрегата | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок |
| --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | n1 | d1 | h1 | D5 | D6 | D7 | D8 | n2 | d2 | h2 |
| СДВ 80/18 | 100 | 170 | 205 | 148 | 4 | 18 | 19 | 80 | 150 | 185 | 128 | 4 | 18 | 20 |
| СДВ 160/45 | 125 | 210 | 245 | 184 | 8 | 18 | 26 | 80 | 160 | 195 | 133 | 4 | 18 | 22 |
| СДВ 250/22,5 | 150 | 225 | 260 | 202 | 8 | 18 | 20 | 125 | 200 | 235 | 178 | 8 | 18 | 20 |

4 Агрегаты вихревые консольные типа ВК

и вихревые консольные самовсасывающие типа ВКС

Агрегаты вихревые типа ВК, ВКС – горизонтальные, одноступенчатые предназначены для перекачивания жидкостей с кинематической вязкостью до 36х10-6 м2/с, температурой от минус 15 до плюс 850С в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,01 мм/год по ГОСТ 9.908, с содержанием твердых включений не более 0,01 % по массе и не более 0,05 мм по размерам. Основные параметры агрегатов соответствуют ГОСТ 10392.

Агрегатами типа ВК, ВКС запрещается перекачивать горючие, легко воспламеняющиеся жидкости и жидкости на взрывоопасных производствах и установках.

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник.

Материал деталей проточной части – серый чугун, рабочее колесо - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ.

##### Таблица 12 Показатели назначения агрегатов по параметрам

##### в номинальном режиме и номинальные диаметры рабочих колёс

| Типоразмер агрегата | Подача м3/час | Напор ,м | Мощность эл.двиг., кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Допускаемый кавитац. запас, м | Утечка ч/з сальн. упл. л/час | Мах высоста самовсасывания для ВКС, м | Допускаемая продолжительн. самовсас. для ВКС., с | Давление на входе в насос, кгс/см2, не боле | Номинальный диаметр раб. Колеса, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК 2/26 | 3,6 | 16 | 2,2 | 970 | 28 | 4 | 1 | 4 | 600 | 2,5 | 155 | 34 | 86 |
| ВКС 2/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 90 |
| ВК 2/26 | 7,2 | 26 | 4 | 1450 | 33 | 5 |  |  |  |  | 155 | 34 | 86 |
| ВКС 2/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 90 |
| ВК 4/24 | 14,4 | 24 | 7,5 |  | 41 | 6 |  |  |  |  | 162 | 35,5 | 103 |
| ВКС 4/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 | 108 |
| ВК 5/24 | 18 | 24 | 11 |  | 38 | 6,5 |  | 3,5 |  |  | 175 | 38 | 115 |
| ВКС 5/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 120 |
| ВК 5/32 | 18 | 32 | 11 |  | 38 | 6,5 |  |  |  |  | 175 | 38 | 115 |
| ВКС 5/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 120 |

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа ВК, ВКС

4.1 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа ВК, ВКС

Таблица 13 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах

| Типоразмер агрегата | Для ВК, ВКС | Для ВКС |
| --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | В | Н | Н1 | Н2 | А | А1 | А2 | D | D1 | D2 | d | L | L4 | B2 | B3 | H3 | H4 |
| ВК, ВКС 2/26 | 525 | 110 | 235 | 332 | 203 | 108 | 300 | 195 | 190 | 100 | 80 | 40 | М12 | 840 | 269 | 100 | 155 | 453 | 222 |
| ВК, ВКС 4/28 | 615 |  | 280 | 344 | 210 | 110 | 405 | 216 | 195 |  |  |  |  | 1092 |  |  |  | 484 |  |
| ВК, ВКС 5/24, 5/32 | 653 |  |  | 350 |  | 115 | 420 |  |  | 110 | 90 | 50 |  | 996 | 275 | 108 | 175 | 464 | 228 |

5. Агрегаты центробежные двухстороннего входа типа Д

Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания технической воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм, микротвердостью более 6,5ГПа (650 кгс/мм2).

Насосы и агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении и не могут применяться во взрыво- и пожароопасных производствах.

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник.

Материал деталей проточной части – серый чугун.

##### Таблица 14 Показатели назначения агрегатов по параметрам

##### в номинальном режиме и номинальные диаметры рабочих колёс

| Обозна-чение насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допуска-емый ка-витацион-ный запас, м, не более | КПД насоса, %, не менее | Мощность двигателя, кВт | Утечка че-рез саль-никовое уплотнение л/час, не более | Давление на входе кгс/см², не более | Номиналь- ный диа- метр рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 4,5 | 77 | 75 (55)* | 20 | 2,5 | 405 |
| Д 320-50а | 300 | 40 | 1450 | 4,5 | 74 | 55 |  |  |  |
| Д 320-50б | 300 | 30 | 1450 | 4,5 | 69 | 45 (37)* |  |  |  |
| 1Д 200-90 | 200 | 90 | 2900 | 5,5 | 75 | 90 |  |  | 260 |
| 1Д 200-90а | 180 | 74 | 2900 | 5.5 | 72 | 75 |  |  |  |
| 1Д 200-90б | 160 | 62 | 2900 | 5,5 | 69 | 55 |  |  |  |
| 1Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 6,5 | 83 | 110 |  |  | 240 |
| 1Д 315-71а | 300 | 60 | 2900 | 6,5 | 80 | 90 |  |  |  |
| Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 4,3 | 74 | 37 |  |  | 325 |
| Д 200-36а | 190 | 29,7 | 1450 | 4,3 | 71 | 30 |  |  |  |
| Д 200-36б | 180 | 25 | 1450 | 4,3 | 66 | 22 |  |  |  |

*Двигатель может применяться при условии эксплуатации насоса в левой половине рабочей части характе-ристики (без его перегрузки).

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа Д

5.1 Габаритные и присоединительные размеры насосов типа Д

# Таблица 15. Габаритные и присоединительные размеры насосов типа Д в миллиметрах

| Обозначение | Д200-36 | 1Д200-90 | Д320-50 | 1Д315-71 | Обозначение | Д200-36 | 1Д200-90 | Д320-50 | 1Д315-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 430 | 270 | 510 | 270 | b | 10 | 10 | 10 | 10 |
| А2 | 260 | 320 | 320 | 320 | Н | 620 | 495 | 700 | 520 |
| А3 | 260 | 200 | 320 | 200 | Н1 | 350 | 260 | 400 | 290 |
| В | 800 | 530 | 966 | 600 | Н2 | 224 | 170 | 260 | 170 |
| В1 | 373 | 250 | 474 | 300 | Н3 | 162 | 170 | 188 | 170 |
| D | 260 | 260 | 315 | 315 | h | 35 | 39 | 35 | 39 |
| D1 | 225 | 225 | 280 | 280 | n | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D2 | 202 | 202 | 258 | 258 | n1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D3 | 150 | 150 | 200 | 200 | L | 830 | 766 | 830 | 766 |
| D4 | 235 | 215 | 260 | 280 | L1 | 458 | 420 | 458 | 420 |
| D5 | 200 | 180 | 225 | 240 | l | 560 | 335 | 600 | 335 |
| D6 | 178 | 158 | 202 | 212 | l1 | 300 | 165 | 350 | 165 |
| D7 | 125 | 100 | 100 | 150 | l2 | 340 | 370 | 400 | 370 |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | l3 | 160 | 220 | 200 | 220 |
| d1 | 18 | 18 | 18 | 22 | l4 | 340 | 250 | 400 | 250 |
| d2 | 23 | 24 | 23 | 24 | l5 | 160 | 100 | 200 | 100 |
| d3 | 32 | 36 | 32 | 36 | Масса,кг | 269 | 198 | 317 | 193 |

5.2 Колеса рабочие к насосам типа Д

Таблица 16, размеры в мм

| Обозначение | D | D1 | d | L | l | k | b | n | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 200-36 | 325 | 130 | 45 | 110 | 100 | 20 | 10 | 18 | 15 |
| 1Д 200-90 | 260 | 140 | 50 | 124 | 75 | 25 | 10 | 32 | 8,2 |
| 1Д 315-71 | 240 | 140 | 50 | 124 | 75 | 42 | 10 | 23 | 7,8 |
| Д 320-50 | 405 | 160 | 45 | 128 | 100 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| Д 630-90 | 525 | 209,5 | 68 | 185 | 135 | 31 | 16 | 30 | 49,4 |
| 1Д 630-90 | 510 | 225 | 75 | 190 | 135 | 50 | 18 | 35 | 42,5 |
| 1Д 1250-63 | 455 | 250 | 75 | 224 | 134 | 62 | 18 | 33 | 50,6 |
| Д 1250-65 | 460 | 259,5 | 68 | 225 | 135 | 63 | 16 | 30 | 52,8 |
| 1Д 1250-125 | 615 | 170 | 100 | 245 | 150 | 64 | 22 | 40 | 85 |
| 1Д 1600-90 | 540 | 275 | 100 | 255 | 150 | 72 | 22 | 40 | 66,5 |

6 Агрегаты центробежные

многоступенчатые секционные типа «ЦНС, ЦНС (г)».

Агрегаты типа ЦНС и ЦНС(г) предназначены для перекачивания технической воды, имеющей водородный показатель (рН) 7–8,5,  с массовой долей механических примесей не более 0,05 %, размером твердых частиц не более 0,2 мм, микро-твердостью не более 1,47 ГПа (147 кгс/мм2). Электро-насосные агрегаты ЦНС  предназначены для перекачивания воды с температурой до 45°С, а ЦНС(г) – для перекачивания воды с температурой от 45°С до 105°С.

Насосы и агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении и не могут применяться во взрыво- и пожароопасных производствах.

Насосы по своим параметрам и технико-экономическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 10407 и ТУ У 29.1-24715933-007:2006.

Показатели назначения насосов по основным параметрам, технической и энергетической эффективности в номинальном режиме соответствуют указанным в таблице 17.

Таблица 17.

| Типоразмер агрегата | Подача, м³/час | Напор, м.в.ст | Допускае- мый кави-тацион-ный запас, м, не более | Мощ-ность эл.дв. квт | КПД насоса, %, не менее | Номиналь- ный диа- метр рабо-чего коле- са, мм | Утечка через уплот-нение л/час не более | Частота враще-ния об/мин | Давление на входе кгс/см², не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 3,6 | 11 | 67 | 150 | 10 | 2950 | 2,5 |
| ЦНС(г) 38/44 | 38 | 44 |  | 11 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-66 | 38 | 66 |  | 15 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/66 | 38 | 66 |  | 15 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-88 | 38 | 88 |  | 18,5 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/88 | 38 | 88 |  | 18,5 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-110 | 38 | 110 |  | 22 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/110 | 38 | 110 |  | 22 | 67 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-132 | 38 | 132 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/132 | 38 | 132 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-154 | 38 | 154 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/154 | 38 | 154 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-176 | 38 | 176 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/176 | 38 | 176 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-198 | 38 | 198 |  | 37 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/198 | 38 | 198 |  | 37 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 38-220 | 38 | 220 |  | 45 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 38/220 | 38 | 220 |  | 45 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 4,5 | 22 | 69 | 175 |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/66 | 60 | 66 |  | 22 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-99 | 60 | 99 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/99 | 60 | 99 |  | 30 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-132 | 60 | 132 |  | 45 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/132 | 60 | 132 |  | 45 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-165 | 60 | 165 |  | 55 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/165 | 60 | 165 |  | 55 | 69 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-198 | 60 | 198 |  | 55 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/198 | 60 | 198 |  | 55 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-231 | 60 | 231 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/231 | 60 | 231 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-264 | 60 | 264 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/264 | 60 | 264 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-297 | 60 | 297 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/297 | 60 | 297 |  | 75 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС 60-330 | 60 | 330 |  | 90 | 71 |  |  |  |  |
| ЦНС(г) 60/330 | 60 | 330 |  | 90 | 71 |  |  |  |  |

Характеристика агрегатов

ЦНС, ЦНС(г) 38 - 44....220                                                       ЦНС, ЦНС(г) 60 – 66…330

6.1 Габаритные и присоединительные размеры насосов типа ЦНС, ЦНС(г) 38 - 44....220 в миллиметрах

6.2 Габаритные и присоединительные размеры насосов типа ЦНС,ЦНС(г)60-66…330 в миллиметрах

6.3 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа ЦНС, ЦНС(г) 38 - 44....220 в миллиметрах

6.2 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа ЦНС,ЦНС(г)60-66…330 в миллиметрах